Завдання

теоретичного туру

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з трудового навчання 2015-2016 н.р.

8-9 клас (технічна праця)

Шифр________

Завдання

- За допомогою якої передачі передається рух від вала електродвигуна на вал коробки швидкостей токарно-гвинторізного верстата ТВ-4?

а) зубчаста передача;                    б) клинопасова передача;

в) цепна передача;                         г) черв’ячна передача.

- Із сталі якої марки виготовляють такі інструменти: зубило, кернер, викрутка, ножиці?

а) 9ХС;                    б) Р6М5;                       в) У7;                           г)Т5К10.

- Для чого викачують повітря із колби електролампи?

а – для кращого випромінювання світла;

б – щоб довше не виходила з ладу нитка розжарення;

в – щоб лампа була легшою.

- Як назву має природній малюнок на поверхні деревини, що оброблена?

а) повздовжні полоси;          б) текстура;                в) серцевинні промені.

- Для зображення лінії видимого контуру на кресленні застосовують

а) штрихову лінію;                    б) суцільну товсту основну лінію;

в) суцільну тонку лінію;           г) штрих пунктирну лінію.

- Як виміряти відстань між центрами двох однакових отворів?

- При зміні полотна в лобзику зірвалося різьблення на нижній частині зажимного гвинта. Яким чином за допомогою цього гвинта можна все ж таки зажати полотно, щоб закінчити розпочату роботу?

- Як передати обертальний рух від ведучого вала до веденого, розміщеного паралельно першому на значній відстані, не змінюючи напряму та швидкості? Накресліть схему.

- Яке пристосування треба зробити  до рубанка, щоб, не розмічаючи планок і не стежачи за їх товщиною під час стругання, можна було дістати ці планки однакової товщини?

Завдання

теоретичного туру

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з трудового навчання 2015-2016 н.р.

10-11 клас (технічна праця)

Шифр_________

- Яким способом термічної обробки можна зменшити твердість металу?

а - відпалюванням; б - нормалізацією; в - гартуванням;  д - відпусканням.

- До способів обробки деталей різанням відносять:

а) клепання;                          б) шліфування;                      в) свердлення;

г) штампування;                   д) зубонарізання;                  е) точіння.

- Визначте швидкість різання (м/хв) під час обточування на токарному верстаті стального валу діаметром 20 мм., якщо шпиндель верстата обертається з частотою 230 об/хв.

- Виробництво, яке характеризується обмеженою номенклатурою виробів, які виготовляються періодично партіями і порівняно великим загальним обсягом випуску називається

а) одиничним;                              б) серійним;                           в) масовим.

- До технічних малюнків, виконаних в аксонометричних проекціях і позначених буквами А, Б, В, Г, Д, знайти зображення видів спереду, зверху, зліва, позначених цифрами 1-15

|  | спереду | зверху | зліва |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| Б |  |  |  |
| В |  |  |  |
| Г |  |  |  |
| Д |  |  |  |

- Чому лампочки у фарах машин кріпляться не за допомогою різьблення, а з допомогою двох штирків на цоколі и підтримуються пружиною?

- Як видалити стару заклёпку, щоб не пошкодити навколо неї поверхню виробу?

- Які фактори дають можливість встановити під час обробки деталі на токарно-гвинторізному верстаті, що різець затупився?