Відповіді на питання теоретичного туру (8-9 кл.)

- б

- в

- б

- б

- б

- Виміряти штангенциркулем відстань між отворами і добавити до нього один діаметр отвору.

- Правильні відповіді обумовлені творчістю учнів.

- За допомогою ланцюгової або пасової передачі. Шківи повинні бути одного діаметру.

- До колодки рубанка необхідно прикрутити шурупами обмежувальну планку, яка не дозволить зістругати більше необхідного розміру.

Відповіді на питання теоретичного туру (10-11 клас)

- д

- б, в, д, е

- 14,4 об/хв.

- б

|  | спереду | зверху | зліва |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 3 | 12 | 9 |
| Б | 11 | 8 | 1 |
| В | 15 | 4 | 13 |
| Г | 5 | 14 | 7 |
| Д | 10 | 2 | 6 |

- Такий спосіб кріплення забезпечує надійний контакт при значних вібраціях машини.

- Накернити центр головки заклепки, висвердлити отвір трішечки менший за діаметр заклепки, убрати заусенці за допомогою наприклад, чертилки і вибити заклепку.

- Фактори, що свідчать про те що різець затупився: характерний свист, поява блискучої смужки на поверхні різання, зміна кольору стружки.